ZADANIE EGZAMINACYJNE –KWALIFIKACJA  A.55 -01-17.06– DRUKOWANIE CYFROWE

ZADANIE EGZAMINACYJNE

Wydrukuj na wielkoformatowej maszynie cyfrowej 2 sztuki banera o wymiarach netto 900x280mm.

Wykorzystaj zamieszczony na pulpicie w folderze A.55_materiały plik w formacie PDF, a także przygotowaną jako podłoże drukowe  rolę papieru o szerokości 61 cm.

Przed drukowaniem wykonaj ekonomiczną impozycję banera uwzględniającą format banera i szerokość podłoża drukowego. Impozycja powinna zawierać elementy dodatkowe umożliwiające wykonanie obróbki wykończeniowej.

Po wydrukowaniu zgłoś przewodniczącemu ZN zakończenie pierwszej części zadania, a po uzyskaniu zgody  przystąp do dalszych prac.

Wykonaj obróbke wykończeniową banerów w wyniku której uzyskasz produkt o założonych wymiarach, jednostronnie pokryty folią błyszczącą.

Zadanie wykonaj na stanowiskach do drukowania cyfrowego i obróbki wykończeniowej wyposażonych w niezbędne maszyny, urządzenia, narzędzia i materiały.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp, i p.poż. oraz ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie będą podlegać 2 rezultaty:

- Wydrukowane banery

- Banery po obróbce wykończeniowej

- Oraz przebieg operacji wykonania banerów

- Załóżmy, że dysponujesz 2 –oma rodzajami podłoża :

- Rolą papieru o szerokości 61 cm

- Papierem arkuszowym o formacie SRA1 (640x900mm)

- Nasz użytek to baner o wymiarach 900x280mm.

- Przy pomocy programu InDesign utwórz dokument pdf o nazwie baner i wymiarach netto 900x280mm. Umieść w nim napis pionowy BANER.(plik pdf niech będzie pozbawiony wszystkich znaczników)

- Czy oba podłoża nadają się do druku banerów?

- Wykonaj impozycję użytka na roli oraz na arkuszu drukarskim:

  - Wykonując obliczenia i szkic na kartce

  - Wykonując ją elektronicznie-Impozycjoner

- Wykonaj zapotrzebowanie na wydrukowanie 20 banerów :

  - Długość roli

  - Ilość arkuszy papieru SRA1

- Podaj jakim procesom obróbki wykończeniowej będzie poddany wydruk?

  - …………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………

# Text boxes

61cm cm